УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя

Департамента образования

Администрации городского округа Самара

_______________________/_В.И. Бочков__/

подпись                            Ф. И.О.

«_____ » _______________ 20 18 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ № _б/н__ от «                    2018     г.

ПРИОРИТЕТНОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

муниципальное  бюджетное  учреждение

дополнительного образования « Центр детского творчества «Ирбис»

городского округа Самара п/к «Вертикаль»

(полное юридическое наименование объекта)

443034, г. Самара, ул. Металлистов,54а Тел./факс 8(846) 954-53-11    e-mail: mou-irbis@yandex.ru_________________

Директор – Сенников Павел Валерьевич

(почтовый адрес, телефон, факс, Е-mail, Ф.И.О. и должность руководителя организации, осуществляющей деятельность на объекте)

1. Наименование населенного пункта    г. Самара

2. Ведомственная принадлежность        муниципальная

3. Вид деятельности                              дополнительное образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение,социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта         оперативное управление , №63:01:0236004: 1104-63/001/20-1 от 01.02.2017г.

5. Объем предоставляемых услуг           35  человек в день /; вместимость 200 человек

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта: Нежилое помещение  в 16- и этажном доме  (цокольный этаж № 1, 1 этаж);  здание кирпичное,базовый материал несущих конструкций кирпич; материал лестниц-бетон

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;

базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов      два центральных и два запасных

7. Год постройки                                     2012 год

8. Год последней реконструкции ________-___________________________________________________________________

Описание маршрута следования к объекту:

| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м | 500 м |
| --- | --- |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | А:34,21,4,297; Трамвай: 24,25,13; Т:4,7,15. |
| Наличие переходов на пути следования от остановки | Есть |
| Регулируемые переходы | есть | со звуковой сигнализацией | Нет |
| Нерегулируемые переходы | есть |  |  |
| Внеуличные переходы | нет | с пандусом | Нет |
|  |  | с подъемником | Нет |
| Тактильные указатели | нет |  |  |
| Перепады высоты на пути движения | более 1,5 см более 4 см | Съезды с уклоном более 10% | Нет нет |
| Открытые лестницы | нет | Пандусы с уклоном более 8% | Нет |
| Поручни на лестницах | нет | Поручни на пандусах | Нет |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установлен ный для инвалидов | Фактичес кая величина, наличие | Категории инвали дов* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии) |
| 1.1. | Вход на территорию (при наличии ограждения): |  |  |  |  |  |
| 1-территория | Ширина прохода, калитки | > 1,2 м | 1,0 м в наличии | К, О | нет необходимости | нет необходимости |
| 1-территория | Информация об объекте | наличие | в наличии | К, О,Г, С | нет необходимости | нет необходимости |
| 1-территория | Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | < 0,025 м | В наличии | К, О, С | озеленение газонов и площадок | озеленение газонов и площадок |
| 1-территория | Высоту бордюров по краям пешеходных путей | > 0,05 м | нет | К, С, О |  |  |
| 1-территория | Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа | > 0,8 м | нет | С | установить | установить указатели направления движения |
| 1-территория | Ширина тактильной полосы | 0,5-0,6 м | нет | С | разместить | разместить тактильные полосы |
| 1-территория | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров | наличие | в наличии | К, О, С | укладка | укладка ровного покрытия тротуаров |
| 1.2. | Путь к главному (специализированному) входу в здание: |  |  |  |  |  |
| 1-территория | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения | >2,0 м | В наличии 2,0м | К | замена | замена асфальтового покрытия |
| 1-территория | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | > 1,2 м не менее 2,0 х 1,8 м | В наличии 2,0м | К | замена | замена асфальтового покрытия |
| 1-территория | Указатели направления движения | наличие | нет | К, Г | установить | установить указатели направления движения |
| 1-территория | Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | наличие | нет | С | установить | установить бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара |
| 1-территория | Места отдыха | наличие | В наличии | К, О | создание | Благоустройство и создание удобства в помещение |
| 1.3. | Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии): |  |  |  |  |  |
| 1-территория | Расстояние до входа в здание | < 50 м | В наличии 55 м | К, О | замена | замена асфальтового покрытия |
| 1-территория | Количество машино-мест для инвалидов | > 10% (не менее 1 места) | В наличии 3 места | К | создание | создание удобства для машино-мест |
| 1-территория | Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м | наличие | нет | К | установить | установить специальные знаки |
| 1-территория | Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида | 6 х 3,6 м | нет | К | создание | создать парковочное место для автомобиля инвалида |
| 1.4. | Съезд с тротуара на проезжую часть: |  |  |  |  |  |
| 1-территория | Угол уклона | < 1:12 | В наличии | К | - | - |
| 1-территория | Ширина | > 1,0 м | В наличии | К | - | - |
| 1-территория | Высота бортового камня | < 0,015 м | нет | К | - | - |
| 1.5. | Открытая лестница: |  |  |  |  |  |
| 1-территория | Ширина лестничных маршей открытых лестниц | нет | нет | О, С | - | - |
| 1-территория | Марш лестницы | - | - | О, С | - | - |
| 1-территория | Высота подступенка | - | - | О, С | - | - |
| 1-территория | Ширина проступей | - | - | О, С | - | - |
| 1-территория | Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые | - | - | О, С | - | - |
| 1-территория | Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой | - | - | С | - |  |
| 1-территория | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | - | - | О, С | - | - |
| 1-территория | Расстояние между поручнями | -- | - | О, С | - | - |
| 1-территория | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием | - | - | О, С | - | - |
|  | - поручни на высоте | - | - | О, С |  | - |
| 1-территория |  |  |  |  |  |  |
| 1-территория | Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м | > 0,8 – 0,9 м | нет | С | - | - |
| 1.6. | Пандус на рельефе: | нет | нет |  |  |  |
|  | Высота подъема одного марша | < 0,8 м |  | К |  |  |
|  | Уклон | < 8 % |  | К |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | - |  | К, О |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | 0,65 – 0,75 м |  | К |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | 0,85 – 0,95 м |  | К, О |  |  |
|  | - расстояние между поручнями | 0,9 - 1,0 м |  | К, О |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием | > 0,3 м |  | К, О |  |  |
|  | Длина марша пандуса | < 9 м |  | К, О |  |  |
|  | Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами | наличие | нет | К, О |  |  |
|  | Длина горизонтальной площадки прямого пандуса | > 1,5 м |  | К, О |  |  |
|  | Разворотные площадки: |  |  |  |  |  |
|  | - верхнее окончание | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |
|  | - промежуточная (при высоте пандуса более 80 см) | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |
|  | - нижнее окончание | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | нет | К, О |  |  |
|  | Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде | высотой 0,1 м | нет | К, О |  |  |
| 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) |
| 2.1. | Крыльцо или входная площадка: |  |  |  |  |  |
| 1-территория | Высота площадки | 0,5 м | нет |  |  |  |
|  | Габариты площадки: ширина Х глубина | >1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м |  | К |  |  |
|  | Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина | >2,2 х 2,2 м |  | К |  |  |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | наличие |  | К, О, С |  |  |
|  | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие |  | К, О, С |  |  |
|  | Поперечный уклон в пределах | 1-2% | 1 | К, О, С |  |  |
|  | Навес | наличие | В наличии | К, О |  |  |
|  | Водоотвод | наличие |  | К, О, С |  |  |
|  | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету | > 1,0 м | нет | К | создание | Создание |
|  | Информация об объекте | наличие | В наличии | Г |  |  |
| 2.2. | Лестница наружняя: | наличие | нет |  | нет необходимости | нет необходимости |
| 1-территория | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие |  | О, С |  |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | 0,6 м |  | С |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие |  | С |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие |  | О, С |  |  |
|  | При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни | наличие |  | О, С |  |  |
|  | Поручни с двух сторон | наличие |  | О, С |  |  |
|  | - на высоте | 0,85 – 0,95 м |  | О, С |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | > 0,3 м |  | О, С |  |  |
|  | Поручни округлого сечения | 0,04 – 0,06 м |  | О, С |  |  |
| 2.3. | Пандус наружный: | наличие | нет |  |  | Установить |
| 1-территория | Ширина марша | 0,95 - 1,0 м |  | К |  |  |
|  | Уклон | < 8% |  | К |  |  |
|  | Высота подъема одного марша (максимальная) | < 0,8 м |  | К |  |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие |  | К, О |  |  |
| 1-территория | Разворотные площадки: |  | нет |  |  |  |
|  | - при въезде на пандус | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |
|  | - промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см) | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |
|  | - промежуточная с поворотом направления движения | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | К, О |  |  |
|  | - расстояние между поручнями | 0,9-1,0 м |  | К, О |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | 0, 65-0,75 м |  | К |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | 0,85 – 0,95 м |  | К, О |  |  |
|  | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | > 0,3 м |  | К, О |  |  |
| 1-территория | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие |  | К, О | создание | добавить антискользящее покрытие |
| 2.4. | Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н) | наличие | нет | К |  |  |
| 2.5. | Звуковой маяк у входа | наличие | нет | С | установка | Установка |
| 2.6. | Тамбур: | наличие | В наличии |  |  |  |
| 2-территория | Габариты: глубина Х ширина | > 2,3 х 1,5 м при реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м | 1,4х1,7м | К |  |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | наличие | В наличии | К, О |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | > 1,2 м | 1,3м | К, О |  |  |
|  | - высота порога наружного, внутреннего | < 0,014 м | 0,03м | К |  |  |
| 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги) |
| 3.1. | Лестница на уровень 1-го этажа: |  | нет |  |  |  |
| 1 этаж | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие |  | С |  |  |
|  | Поручни с двух сторон | наличие |  | О, С |  |  |
|  | - на высоте | 0,85 – 0,95 м |  | О, С |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | > 0,3 м |  | О, С |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С |  |  |
|  | Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа |  | нет |  |  |  |
|  | Ширина марша | > 1,0 м |  | К |  |  |
|  | Уклон | < 8% |  | К |  |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | нет | К |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие |  | К, О |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | 0, 65-0,75 м |  | К |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | 0,85 – 0,95 м |  | О |  |  |
|  | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | > 0,3 м |  | К |  |  |
| 3.2. | Пандус переносной | наличие | В наличии | К |  | пандус телескопический длина 215см |
| 3.3. | Подъемник для инвалидов: |  |  |  |  |  |
|  | - стационарный | наличие | нет | К |  |  |
|  | - мобильный | наличие | нет | К |  |  |
| 3.4. | Коридоры/холлы: |  |  |  |  |  |
| 2-1 эт. 1-2эт. | Ширина полосы движения | > 1,2 м | 4,2 м | К |  |  |
|  | Разворотные площадки | > 1,5 х 1,5 м | 4,8х4,5 | К |  |  |
|  | Указатели направления движения, входа, выхода | наличие | нет | К, Г | установка | Установка |
|  | Пиктограммы (доступность, вход, выход) | наличие | нет | К, Г | установка | Установка |
|  | Речевые информаторы и маяки | наличие | нет | С | установка | Установка |
|  | Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | наличие | нет | Г | установка | Установка |
|  | Аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | нет | Г | установка | Установка |
|  | Тактильная схема | наличие | нет | С | установка | Установка |
| 3.5. | Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): | наличие | В наличии | К, О, С, Г |  |  |
|  | - для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см | > 1 на этаж | В наличии | О | реконструкция | Реконструкция |
|  | - для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см | > 1 на этаж | В наличии | К | реконструкция | Реконструкция |
| 3.6. | Навесное оборудование, выступ в зону движения | < 0,1 м | нет | С | создание | Создание |
|  | Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина | 0,6 м | нет | С | создание | Создание |
| 3.7. | Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах): |  |  |  |  |  |
| 1-2эт, 2-1 эт. | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С | создание | Создание |
|  | Контрастная маркировка | наличие | В наличии | С | ремонт | Ремонт |
|  | Поручни с двух сторон на лестнице | наличие | нет | О | создание | Создание |
|  | - горизонтальные завершения поручней | наличие | нет | О | создание | Создание |
| 3.8. | Пандус внутренний на этаже: | нет | нет |  |  |  |
|  | Ширина марша | > 1,0 м |  | К |  |  |
|  | Уклон | < 8 % |  | К |  |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие |  | К |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | К, О |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | 0, 65-0,75 м |  | К |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | 0,85 – 0,95 м |  | О |  |  |
| 3.9. | Лестница межэтажная (в зону оказания услуги): |  | В наличии |  |  |  |
| 1-2эт | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | 0,6 м | В наличии | С | создание | Создание |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | нет | С | создание | Создание |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С | создание | Создание |
|  | Поручни непрерывные с двух сторон: | наличие | нет | О, С | создание | Создание |
|  | - на высоте | 0,85 – 0,95 м |  | О, С | создание | Создание |
|  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | > 0,3 м |  | О, С | создание | Создание |
|  | - указатели номера этажа на поручне тактильные | наличие | нет | С | создание | Создание |
| 3.10. | Лестница № (вкладка при наличии других лестниц) |  | нет |  |  |  |
| 3.11. | Лифт пассажирский: | наличие | нет |  |  |  |
|  | Кабина: |  |  |  |  |  |
|  | - габариты (глубина х ширина) | > 1,5 х 1,7 м |  | К |  |  |
|  | - ширина дверного проема | > 0,95 м |  | К |  |  |
|  | - поручни | наличие |  | О |  |  |
|  | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта | наличие |  | Г, С |  |  |
|  | Знак доступности | наличие |  | К |  |  |
|  | Указатели номера этажа напротив лифта | наличие |  | К, Г |  |  |
| 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности) |
| 4.1. | Обслуживание через окно/прилавок: |  | нет |  |  |  |
|  | Высота рабочей поверхности | 0,8 – 1,1 м |  | К |  |  |
|  | Габариты зоны обслуживания (глубина) | > 1,5 м |  | К |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков |
| 4.2. | Обслуживание в кабинете №: |  | нет |  | реконструкция | Реконструкция |
| 1 этаж | Ширина проема двери в свету: | > 0,9 м | 91см | К | ремонт | Ремонт |
|  | Высота порога | < 0,025 м | 0,020м | К | ремонт | Ремонт |
|  | Информация тактильная | наличие | нет | С | создание | Создание |
|  | Информация визуальная контрастная: | наличие | нет | К, О, С, Г | создание | Создание |
|  | - размещение на высоте | < 1,8 м | нет | К | создание | Создание |
|  | -высота прописных букв | > 0,025 м | нет | С | создание | Создание |
|  | Габариты зоны сидения-глубина | > 1,2 м | нет | О | создание | Создание |
|  | Зона для кресла-коляски | > 1,5 х 1,5 м | нет | К | создание | Создание |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | 0,6-0,8 м | нет | К, О | приобретение | Приобретение |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов |
| 4.3. | Обслуживание с перемещением №: |  | В наличие |  |  |  |
| 1 этаж | Ширина полосы движения по зоне обслуживания | > 1,2 м | 2,3 м | К | реконструкция | Реконструкция |
|  | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.) | 0,8 - 1,1 м | нет | К | создание | Создание |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов |
| 4.4. | Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) |  | нет |  |  |  |
| 1 этаж | Ширина х глубина | > 1,6 x 1,8 м | нет | К | создание | Создание |
|  | Место для сидения | наличие | нет | О | создание | Создание |
|  | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | нет | О | создание | Создание |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабин |
| 4.5. 1 этаж | Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) |  |  |  |  |  |
|  | Доля мест для колясочников | > 2 % |  | К |  |  |
|  | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | > 1,2 м |  | К |  |  |
|  | Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | > 2 |  | Г |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких залов |
| 4.6. 1этаж | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | наличие | нет | К | реконструкция | Реконструкция |
| 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |
| 5.1. | Санузел для инвалидов: | наличие | нет |  | реконструкция | Реконструкция |
|  | Знак доступности помещения | наличие | нет | К | реконструкция | Реконструкция |
|  | Тактильная маркировка санузла | наличие | нет | С | реконструкция | Реконструкция |
|  | Ширина дверного проема | > 0,9 м |  | К, О |  |  |
|  | Открывание дверей | наружное |  |  |  |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | 0,3 м |  | С |  |  |
|  | Количество кабинок: | > 1 шт. |  | К, О |  |  |
|  | - ширина дверного проема | > 0,9 м |  | К, О |  |  |
|  | - габариты (минимальные глубина Х ширина) | > 1,8 х 1,65 м |  | К |  |  |
|  | - опорные поручни: | наличие | нет | К, О | создание | Создание |
|  | в т.ч. откидные | наличие |  | К |  |  |
|  | - знак доступности кабины (при необходимости) | наличие | нет | К | создание | Создание |
|  | Размеры универсальной кабины | > 2,2 х 2,25 м |  |  |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) | > 0,75 м |  | К |  |  |
|  | - крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | нет | О | создание | Созданиие |
|  | Знак доступности кабины на высоте | 1,35 м |  | К, О |  |  |
|  | Раковина: с опорным поручнем | наличие | нет | К, О | реконструкция | Реконструкция |
|  | - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) | > 1,30 х 0,85 м |  | К |  |  |
|  | - высота раковины с опорным поручнем | 0,75 – 0,85 м наличие | нет | К, О | реконструкция | Реконструкция |
|  | Писсуар располагать на высоте от пола | < 0,4 м или вертикальной формы |  | К |  |  |
|  | Габариты поддона (трапа) | < 0,9 х 1,5 м |  | К, О |  |  |
|  | Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина | < 0,48 х 0,85 м |  | К, О |  |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | 30 см |  | С |  |  |
|  | Оборудование системой тревожной сигнализацией | наличие | нет | К, О, С | установка | Установка |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат |
| 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ |
| 6.1. | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | наличие | нет | К, О, Г, С | установка | Установка |
| 6.2. | Надписи: | наличие | нет | К, О, Г, С | установка | Установка |
|  | - размещение на высоте | > 1,5 м и < 4,5 м |  | К, О, Г, С |  |  |
|  | - высота прописных букв | > 0,075 м |  | К, О, Г, С |  |  |
|  | - освещенность | наличие | нет | К, О, Г, С | установка | Установка |
| 6.3. | Указатели, пиктограммы: | наличие | нет | К, О, Г, С | установка | Установка |
|  | - размещение на высоте | 1,3 – 1,4 м |  | К, О, Г, С |  |  |
|  | - высота прописных букв | > 0,075 м |  | К, О, Г, С |  |  |
|  | - освещенность | наличие | нет | К, О, Г, С | установка | Установка |
| 6.4. | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю: | наличие | нет | С | установка | Установка |
|  | - высота размещения | 1,3 – 1,4 м |  | С |  |  |
|  | - маркировка кабинетов приема со стороны ручки | наличие | нет | С |  |  |
|  | - на кнопках управления лифта | наличие | нет | С |  |  |
|  | - на кабинах санитарно-бытовых помещений | наличие |  | С |  |  |
|  | Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты | Наличие (не менее 1шт) | нет | Г | установка | Установка |
|  | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | Наличие (не менее 1шт) | нет | С, Г | установка | Установка |
|  | Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) | наличие | нет | К | установка | Установка |
|  | Речевые информаторы и маяки | наличие | нет | С | установка | Установка |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м | наличие | нет | С | установка | Установка |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной операции | наличие | нет | Г, С | установка | Установка |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | нет | К, С, О, Г | установка | Установка |

7. ВЫВОДЫ

7.1. Территория ,прилегающая к объекту: Необходимо оборудовать тактильными и контрастными источниками информации для слабовидящих .Следует предусмотреть больше мест отдыха на территории для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата.

7.2.  Входная группа:, установить на краях ступеней противоскользящее, контрастное покрытие ( тактильная полоса, ярко желтого цвета).

7.3.  Пути движения на объекте: Следует установить экраны дублирования речевой информации, тактильные схемы универсальные для чтения информации всем категориям инвалидов. Обустроить пути движения направляющими контрастно-рифлёными линиями. На лестничных маршах установить на краях ступеней противоскользящее, контрастное покрытие( тактильная полоса, ярко желтого цвета),поручни с двух сторон с горизонтальным, не травмирующим завершением.

7.4.  Зона оказания услуги: Обустроить зону оказания услуг тактильными и контрастными источниками информации для слабовидящих. Расположить оборудования, столы, стулья, элементы декора не преграждая путь движения инвалидов на кресло -колясках и слабовидящих. Оборудовать кабинеты системой для слабовидящих.

7.5.  Санитарно-бытовые помещения:  В связи с отсутствием универсального санузла, необходимо провести работы по адаптации существующих санузлов для удобного использования маломобильным группам населения согласно

СП 59.13330.12.

Приложения к анкете обследования приоритетного объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения : поэтажные планы, паспорт БТИ .

представители организации, расположенной на объекте                    Директор «ЦДТ «Ирбис» ___________________

(Должность, Ф.И.О.)	                           (Подпись)

Члены рабочей группы         ЗАМ. директора по АХЧ О. А. Шеянова               ___________________

(Должность, Ф.И.О.)		                                   (Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов                ______________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)         ( Подпись)